## Slide 1
ESTABILIZAÇÃO DE PACIENTES
Oxigenoterapia
Aula 2 de 5 · 1 hora
Enfermeiro Corporativo · encorp.vercel.app
Notes: O oxigénio é um medicamento: tem indicação, dose e alvo. Dar de mais pode ser tão mau como dar de menos em alguns doentes.

## Slide 2
NESTA AULA
Indicações, dispositivos e alvos de saturação.
3 slides · teste final de 10 perguntas
Enfermeiro Corporativo · encorp.vercel.app

## Slide 3
AULA 2 · SLIDE 1 DE 3
Quando e quanto
Indicado na hipoxemia, de acordo com prescrição ou protocolo
Alvo habitual no adulto: SpO₂ de 94 a 98%
Doentes com risco de insuficiência respiratória hipercápnica (por exemplo, DPOC): alvo de 88 a 92%
Registe sempre o dispositivo e o fluxo
1
Enfermeiro Corporativo · encorp.vercel.app
Notes: Quando e quanto. Indicado na hipoxemia, de acordo com prescrição ou protocolo Alvo habitual no adulto: SpO₂ de 94 a 98% Doentes com risco de insuficiência respiratória hipercápnica (por exemplo, DPOC): alvo de 88 a 92% Registe sempre o dispositivo e o fluxo

## Slide 4
AULA 2 · SLIDE 2 DE 3
Dispositivos
Cânula nasal: fluxos baixos, cerca de 1 a 4 L/min
Máscara simples: fluxos moderados
Máscara com reservatório: fluxos altos, cerca de 10 a 15 L/min
Humidificação conforme protocolo
2
Enfermeiro Corporativo · encorp.vercel.app
Notes: Dispositivos. Cânula nasal: fluxos baixos, cerca de 1 a 4 L/min Máscara simples: fluxos moderados Máscara com reservatório: fluxos altos, cerca de 10 a 15 L/min Humidificação conforme protocolo

## Slide 5
AULA 2 · SLIDE 3 DE 3
Segurança
Oxigénio favorece a combustão: sem chamas nem tabaco
Verifique o fluxómetro e as ligações
Reavalie a saturação e a respiração após cada ajuste
Se o doente piorar, alerte a equipa
3
Enfermeiro Corporativo · encorp.vercel.app
Notes: Segurança. Oxigénio favorece a combustão: sem chamas nem tabaco Verifique o fluxómetro e as ligações Reavalie a saturação e a respiração após cada ajuste Se o doente piorar, alerte a equipa

## Slide 6
PRÓXIMO PASSO
Teste de avaliação
10 perguntas
Nota mínima de aprovação: 70%
Só avança para a aula seguinte quem for aprovado
Enfermeiro Corporativo · encorp.vercel.app